#### РЕФЕРАТ

Отчет 42 с., 2 рис., 8 табл., 9 источников, 2 приложения.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Объект исследования – окружающая среда района планируемой деятельности по модернизации газораспределительной станции (ГРС) «Бобруйск».

Предмет исследования – возможные воздействия на окружающую среду при модернизации и эксплуатации объекта, возможные экологические, социально-экономические и иные последствия, меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

Цель – проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Комплекс: Модернизация узла учета количества газа ГРС «Бобруйск», а также выявление возможных экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации проекта, исходя из особенностей планируемой деятельности, а также природных, социальных и техногенных условий.

В результате на основании результатов проведенной оценки и прогнозирования разработаны предложения о возможности и целесообразности реализации планируемой деятельности на выбранной территории, исходя из экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий реализации планируемой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

С.

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5

1.1 Требования в области охраны окружающей среды	5

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду	6

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности	7

2.2 Район размещения планируемой деятельности. Технические решения	7

3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	12

3.1 Климат и метеорологические условия	12

3.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории	13

3.3 Земельные ресурсы и почвенный покров	14

3.4 Поверхностные воды	15

3.5 Растительность изучаемой территории	15

4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды	17

4.1 Воздействие на атмосферный воздух	17

4.2 Шумовое воздействие	21

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды	23

4.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами	23

4.5 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров	25

4.6 Воздействие на растительный мир	25

4.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий	25

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

Приложение А – Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	29

Приложение Б – Расчет шумового воздействия	39

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка потенциального воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по модернизации газораспределительной станции (ГРС) «Бобруйск», а также выполнена оценка существующего состояния окружающей среды в районе планируемой деятельности.

Заказчиком работ по модернизации газораспределительной станции (ГРС) «Бобруйск» является филиал ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Осиповичское управление магистральных газопроводов (УМГ), проектные работы выполняются ПРУП «Белгипрогаз».

Планируемая деятельность попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, как реконструкция объекта с увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: «нефте- и газопроводы с диаметром трубопроводов 500 миллиметров и более» (ст. 13 Закона «О государственной экологической экспертизе» № 54-З от 09.11.2009 г.) [1].

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС) являются:

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были поставлены и решены следующие задачи:

- Проведен анализ проектных решений.

- Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности.

- Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

- Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей природной среды в результате реконструкции объекта.

# 1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- рациональное использование природных ресурсов;

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов [1].

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду.

# Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 755 от 19 мая 2010 г. [2], и в ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» [3].

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик деятельности, разработчики ОВОС и проектной документации, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будут реализованы проектные решения планируемой деятельности.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду;

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- представление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

Реализация проектных решений не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# 2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Планируемая деятельность заключается в модернизации газораспределительной станции (ГРС) «Бобруйск».

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является филиал ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Осиповичское управление магистральных газопроводов.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обеспечивает транзит российского газа по территории Республики Беларусь, поставку газа потребителям Республики Беларусь, а также через строительство газопроводов-отводов участвует в газификации населенных пунктов.

В настоящее время на территории Республики Беларусь функционирует система магистральных газопроводов, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которая включает в себя 7 магистральных газопроводов (МГ), 227 газораспределительных станций (ГРС), Осиповичское, Прибугское и Мозырское подземные хранилища газа (ПХГ).

В состав газотранспортной системы предприятия входят тринадцать компрессорных станций, из которых десять установлены на линейной части и обеспечивают транспорт газа по магистральным газопроводам, три установлены на подземных хранилищах газа и осуществляют закачку газа в подземные газовые хранилища.

Общая протяженность газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», обеспечивающих транзит российского газа в Европу, в однониточном исчислении составляет более 2 900 километров. Общая протяженность газопроводов составляет более 7,9 тыс. км в однониточном исчислении. По системе магистральных газопроводов осуществляется подача газа потребителям Республики Беларусь.

Основные функции филиала Осиповичское УМГ:

- обеспечение поставок природного газа потребителям Республики Беларусь;

- обеспечение транспортировки природного газа через территорию Беларуси в другие государства (транзит);

- компримирование природного газа и его продажа через сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Общества.

Филиал Осиповичское УМГ расположен по адресу Осиповичский район, аг. Лапичи.

# 2.2 Район размещения планируемой деятельности. Технические решения

Модернизация газораспределительной станции (ГРС) «Бобруйск» будет произведена на территории существующей ГРС «Бобруйск» в Бобруйском районе Могилевской области. Газораспределительная станция расположена севернее районного центра, на удалении около 870 м от промышленной территории города (рисунок 1). Ближайшая жилая застройка (д. Черница) расположена северо-западнее от ГРС на расстоянии около 920 м. Другая жилая застройка удалена на расстояние более 1 км. Территория модернизируемой газораспределительной станции со всех сторон окружена лесом.

Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения ГРС «Бобруйск»

Газораспределительная станция предназначена для поставки природного газа в сети газоснабжающей организации или потребителям в заданном количестве, с определенным давлением, необходимой степенью очистки и другими параметрами, определенными в договоре поставки газа.

ГРС выполняет следующие операции:

- прием газа из магистральных газопроводов;

- очистку газа от влаги и механических примесей;

- снижение давления до заданного уровня;

- автоматическое поддержание давления на заданном уровне;

- учет количества газа отпускаемого потребителям;

- подачу газа потребителям.

Газораспределительная станция «Бобруйск» включает в себя описанные ниже узлы и устройства.

Узел подогрева газа. Подогреватель газа предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводах и арматуре. Топливом является природный газ.

Мини-котельная. Для отопления помещения операторской и узла учета газа установлены котлоагрегаты КСТГ 25 – 4 шт. Топливом служит природный газ.

Узел редуцирования. Предназначен для снижения давления газа на входе на ГРС (Рвх = 5,5 МПа) и автоматического поддержания давления газа, подаваемого потребителям (Рвых = 1,2 МПа, Рвых = 1,2 МПа). Ревизия редуцирующей арматуры осуществляется два раза в год. Газ выбрасывается в атмосферу через свечу.

Узел учета газа. Узел предназначен для измерения и коммерческого учета количества газа подаваемого потребителям. В качестве средства измерений для измерения количества газа используется измерительный комплекс в комплекте с сужающим устройством (измерительная диафрагма) «SuperFlo-IIE». Замена измерительных диафрагм производится два раза в год при переходе на летний и зимний режимы эксплуатации. Сброс газа при замене измерительных диафрагм производится через свечу.

Узел переключения расположен в помещении, предназначен:

- для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии в случае полной остановки станции для производства ремонтных работ;

- в рабочем режиме - для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителям с помощью предохранительной арматуры.

Узел одоризации предназначен для придания газу, подаваемому потребителю, запаха с целью своевременного обнаружения его утечек.

Узел очистки газа на ГРС служит для предотвращения попадания механических примесей и влаги в технологические трубопроводы, оборудование, средства контроля и автоматики станции и потребителей.

Настоящим проектом предусмотрена следующая модернизация ГРС.

Проектная производительность ГРС составляет Qпр. = 427800 м3/ч, в том числе:

- выход № 1 DN 400 Qпр. = 127800 м3/ч (г. Бобруйск);

- выход № 2 DN 1000 Qпр. = 300000 м3/ч (ТЭЦ).

Рабочее давление природного газа в реконструируемых газопроводах до выходного отключающего крана принято равным Рраб = 5,4 МПа. Фактический диапазон колебания давления газа на входе в ГРС составляет Рвх.факт. = 2,5 – 5,4 МПа.

Максимальная расчетная производительность при Рвх. = 2,5 – 5,4 МПа:

- выход № 1 Qпр. = 14100 - 32000 м3/ч (г. Бобруйск);

- выход № 2 Qпр. = 75000 - 171000 м3/ч (ТЭЦ).

На газопроводах входа и выхода ГРС проектом предусмотрены электроизолирующие соединения:

- на входе ГРС вставка электроизолирующая DN 700; PN 6,3 МПа в комплекте с искроразрядником (подземно);

- на выходе ГРС № 1 вставка электроизолирующая DN 1000; PN 1,6 MПа (надземно);

- на выходе ГРС № 2 фланец электроизолирующий DN 400; PN 6,4 МПа (надземно).

В проекте предусмотрено разделение свечей предохранительных клапанов, установленных на трубопроводах с различным давлением (1,2 МПа и 0,6 МПа).

Существующие две свечи высотой 4 метра и Ø 0,3 м проектом демонтируются.

Для измерения объема расхода газа на измерительных трубопроводах ИТ № 2, № 3 демонтированы УСБ DN 400, ДКС DN 400 и запроектированы измерительные системы на базе ультразвуковых преобразователей расхода газа и электронных корректоров FLOWSIC 600 2 plex DN 300 ANSI 600  (как аналог).

На ИТ № 5 демонтировано  УСБ DN 100 и запроектирован ультразвуковой счетчик FLOWSIC 600 2 plex DN 100  ANSI 600 (как аналог).

На ИТ № 6 демонтирована ДКС DN 300 и запроектирован ультразвуковой счетчик FLOWSIC 600 2 plex DN 200  ANSI 600 (как аналог).

На ИТ № 1 демонтирована  ДКС DN 100 с установкой катушки DN 100.

На ИТ № 4 демонтирована  ДКС DN 400 с установкой катушки DN 400.

На ИТ № 7 демонтирована  ДКС DN 300 с установкой катушки DN 300.

В соответствии с требованиями пункта 9.2 СТО Газпром 5.2-2005 до УЗПР предусмотрен прямой участок ИТ длиной не менее 20 DN.

Счетчики поставляются с прямыми входными и выходными участками трубопроводов с опорными рамами заводской готовности. Входные участки длиной 10 DN и выходные участки длиной 5 DN съемные. Диаметр запроектированных ультразвуковых счетчиков газа определен с учетом производительности ГРС. Узел учета расхода газа обеспечивает измерение количества газа в диапазоне от минимального до максимального фактически достигнутых расходов газа с учетом перспективы газопотребления. На измерительных трубопроводах № 2, № 3, № 5, № 6 предусмотрена установка сбросных свеч, которые объединены в одну.

В проекте предусмотрен демонтаж существующего ШРП на собственные нужды ГРС и замена его на комбинированный регулятор давления газа РДС-32-5 с байпасом.

Максимальный часовой расход газа перед регулятором Qmax = 13 м3/ч.

Регулятор давления газа предназначен для понижения давления газа с  Рвх. = 0,6 МПа до Рвых.=0,002 МПа и подачи его к существующим котлам.

Перед регулятором давления на газопроводе установлен отсечной клапан ВМ5. Отсечной клапан предназначен для быстрого перекрытия потока газа, когда давление начнет превышать максимальное выходное давление ГРС (более 0,6 МПа).

Для замера физико-химических показателей газа в проекте выполнен узел контроля качества газа состоящий из:

- пробоотборных кранов, пробоотборных линий, расположенных на  линиях редуцирования № 4, 6, 7, 8, 9, 10 в помещении редуцирующей;

- потокового хроматографа, гигрометра конденсационного типа проточного исполнения, расположенных на рамах в помещении расходомерной;

- двух баллонов с гелием и баллона с калибровочным газом, расположенных в непосредственной близости от хроматографа;

- выполнена линия подачи пробы в переносной анализатор влажности типа «Chandler» и в пробоотборный двухвентильный контейнер.

Проектом предусмотрен сброс природного газа при отборе проб в атмосферу на свечи.

На узлах учета газа двух существующих подогревателей предусмотрена установка счетчиков газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6;  DN 50, с электронными корректорами ЕК-270 расположенными на корпусах счетчиков.

Вся территория в границах работ озеленяется и благоустраивается.

На территории реконструируемого объекта покрытие пешеходных дорожек, принято из бетонной тротуарной плитки.

При прокладке инженерных сетей предусматривается разборка и восстановление асфальтобетонного, щебеночного, цементобетонного покрытий, бетонного бортового камня, а также после прокладки инженерных сетей предусматривается озеленение территории газоном обыкновенным.

# 3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# 3.1 Климат и метеорологические условия

Территория планируемой модернизации ГРС относится к Березинскому агроклиматическому району [4]. Средняя температура января составляет - 7°С, июля - +18,3°С. Максимальная температура воздуха зафиксирована на отметке +36°С, минимальная - -41°С, средний из многолетних абсолютных минимумов составляет -28°С. Продолжительность периода с среднесуточными температурами выше 0°С - 233 суток, выше +10°С – 145-150 суток, выше +15°С – 85-95 суток [5]. Вегетационный период - 192 суток. Безморозный период длится – 145-150 суток. Последний заморозок в воздухе отмечается 30 апреля – 3 мая, первый – в конце сентября – начале октября.

За год выпадает в среднем 590 мм осадков. Основное их количество приходится на теплый период.

Устойчивый снежный покров лежит 95-97 суток. Средняя максимальная высота снежного покрова за зиму достигает 25-30 см, запас воды в снегу 50-80 мм.

В течение года преобладают южные и западные ветры (рисунок 2). В теплый период преобладающими ветрами являются западные и северо-западные, в холодный значительна повторяемость ветров западного и южного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с.

а								б							в

Рисунок 2 – Роза ветров территории планируемой деятельности (а – январь, б -  июль, в - год)

Среднее количество суток с метелицей за год составляет 15, с туманом за холодный период (октябрь-март) – 30-40, с грозой – 25-30, с гололедом – 10-15, с оттепелью (декабрь –февраль) – 30-35. Повторяемость лет с градом – 50%, с сильными ветрами (<25 м/с) – около 10% [6].

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию.

Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемой реконструкции ГРС предоставлена ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды»: письмо № 09-09/295 от 24.02.2014 г. (таблица 1).

Таблица 1 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Код вещества | Наименование вещества | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 | Предельная допустимая концентрация, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная разовая | средне суточная | среднегодовая |
| 2902 | Твердые частицы* | 75 | 300,0 | 150,0 | 100,0 |
| 0008 | ТЧ10** | 36 | 150,0 | 50,0 | 40,0 |
| 0337 | Углерода оксид | 686 | 5000,0 | 3000,0 | 500,0 |
| 0330 | Серы диоксид | 29 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 0301 | Азота диоксид | 34 | 250,0 | 100,0 | 40,0 |
| 0333 | Сероводород | 29 | 80 | - | - |
| 0303 | Аммиак | 58 | 200,0 | - | - |
| 1325 | Формальдегид | 18 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 1071 | Фенол | 2,8 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
| 0184 | Свинец*** | 0,024 | 1 | 0,3 | 0,1 |
| 0124 | Кадмий**** | 0,011 | 3 | 1 | 0,3 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,64 нг/м3 | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 |

* - недифференцированная по составу пыль/аэрозоль;

** - фракции размером до 10 микрон;

*** - свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец);

**** - кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий).

Как видно из таблицы, значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе в районе планируемой деятельности не превышают установленные максимальные разовые ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия). Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения по вышеуказанным веществам.

# 3.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории

В структурно-тектоническом отношении равнина приурочена к Бобруйскому погребенному выступу Белорусской антеклизы. Кровля фундамента залегает на глубине 300-500 м и выше. Поверхность коренных пород тяготеет в основном к уровню 60-100 м и характеризуется распространением изометричных пологих поднятий и понижений. Она сложена различными по возрасту и составу породами: верхнепротерозойскими песчаниками, алевритами и глинами, девонскими глинами, доломитами и песчаниками, меловыми мергелями, мелом, палеогеновыми и неогеновыми песками и глинами. Мощность антропогенового чехла от 20 до 100 м, преобладают значения 60-80 м.

С поверхности распространены антропогеновые породы, мощность которых от 10 до 60 м. Представлены они в основном флювиогляциальными отложениями сожского ледника и аллювиальными голоценовыми отложениями. При этом флювиогляциальные получили более широкое распространение на изучаемой территории южнее, а аллювиальные с поверхности представлены в северной и восточной части в долине р. Березина.

По геоморфологическому районированию регион планируемой деятельности относится к району Центральноберезинской водно-ледниковой равнины [7].

Регион планируемой деятельности находится в пределах субгоризонтальной поверхности флювиогляциальной равнины сожского оледенения. Рельеф преимущественно пологоволнистый с общим уклоном в восточном направлении к долине р. Березина. Поверхность имеет платообразный характер с небольшим количеством изометрических или вытянутых положительных и отрицательных форм. Среди положительных форм рельефа преобладают невысокие холмы. Однако, относительные высоты не превышают 2,5 м.

Основные отрицательные формы – долина р. Березина, долины их притоков, а также привязанные к речным долинам малые эрозионные формы (балки, ложбины).

Максимальные абсолютные высоты рельефа изучаемой территории не превышают 165 м. Минимальные отметки тяготеют к речным долинам (135 м).

Техногенная преобразованность выражена в выравненности городской территории, наличии дорог, канав и других значительно преобразованных участков рельефа.

# 3.3 Земельные ресурсы и почвенный покров

В районе планируемой деятельности получили развитие различные почвообразовательные процессы, в результате которых образовались дерново-подзолистые, дерновые заболоченные почвы:

- 	дерново-подзолистые глееватые и глеевые на водно-ледниковых суглинках и супесях;

- 	дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесях и песках.

Дерново-подзолистые почвы безкарбонатны, что облегчает перемещение органических и неорганических веществ вниз по профилю, кислые.

Дерново-подзолистые заболоченные (глееватые, глеевые) почвы формируются в условиях близкого стояния грунтовых вод, вызванного замедленным их оттоком, в условиях подстилающих пород, затрудняющих просачивание атмосферных осадков. В условиях кратковременного избыточного увлажнения формируются дерново-подзолистые слабооглеенные. Все эти почвы более кислые, чем дерново-подзолистые автоморфные, содержат меньше кальция и фосфора, однако – обеспечены лучше гумусом. Во всех горизонтах данных почв заметно оглеение, глубже 1 м располагается сплошной глеевый горизонт.

Почвы региона планируемой деятельности характеризуются различным гидроморфизмом (от автоморфных до глеевых), изменение которого связано с особенностями рельефа территории. Автоморфные почвы получили развитие в пределах субгоризонтальной поверхности флювиогляциальной равнины, ее повышенных холмистых участков. Полугидроморфные характерны для территорий с ослабленным дренажем и, соответственно, режимом временного избыточного увлажнения, тяготеющим к долинам притоков рек. Гидроморфные – для пониженных территорий в условиях постоянного избыточного увлажнения.

# 3.4 Поверхностные воды

Реки принадлежат к Цэнтральноберезинскому гидрологическому району. Наибольшая река Березина с притоками слева - Ола (с Белица), Вир, справа - Продвинка, Бобруйка, Волчанка. Густота естественной речной сети 0,5 км/км2. Общая протяженность осушительной сети 6,9 тыс. км, в том числе отрегулированных водоприемников 112 км, магистральных и подводных каналов 556, ограждающих 10, регулирующую 673 км [6].

Березина - самая длинная река, которая на всём своём течении расположена в Беларуси. Длина реки составляет 613 км, площадь бассейна -24500 км2. Березина берёт начало в болотистой местности севернее Минской возвышенности, в Березинском заповеднике близ города Докшицы. Протекает в южном направлении по Центральноберезинской равнине, впадает в Днепр около д. Береговая Слобода Речицкого района. Средний годовой расход воды в устье 145 м3/сек. Основные притоки: Бобр, Клева, Ольса, Ола - левые; Гайна, Свислочь – правые [8].

# 3.5 Растительность изучаемой территории

Растительность Бобруйского района принадлежит к Березинско - Предполесскому геоботаническому округу подзоны грабово-дубово-темнохвойных. Общая площадь лугов 30,1 тыс. га. Низменные занимают 36,1%; заливные 24,8%; суходолы 19,1%. Под лесами занято 38% территории района; массивы сплошного леса на юге-до 140-150 км2, на севере - до 60 км2. Природный состав лесов следующий (в %) хвойные -56,5; березовые -17,8; черноольховые -9,4; еловые - 8,8; осиновые - 3,8; дубовые - 3,1; грабовые - 0,5. Болота принадлежит к Быховско - Светлогорскому торфяному району - площадь 19,2 тыс. га (частично осушены), из них 17,3 тыс. га низменные, 1,9 тыс. га верховые. Наиболее болотные массивы: Редкий Рог, Волчанское болото, Мечулинское болото и другие. 21,2% лесов - искусственные, преимущественно сосновые насаждения Послевоенного времени.

Широко распространена в зоне планируемой деятельности лесная растительность, относящаяся к подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов. Лесные массивы представлены сосновыми (сосна обыкновенная - Pínus sylvéstris), а также еловыми (ель обыкновенная – Pícea ábies), реже широколиственными (дуб черешчатый – Quercus robur) и мелколиственными (граб обыкновенный - Carpinus betulus) породами. Наиболее распространенным видом леса в зоне планируемой площадки реконструкции является сосновый кустарничково-зеленомошный лес.

Обитает в районе около 300 видов позвоночных животных. Более 40 видов млекопитающих наиболее распространены бобры, волки, лисы зайцы, косули, также водятся лось, дикий кабан, куница. До 200 видов птиц (тетерев, глухарь, серая куропатка и многие другие), более 30 видов рыб, около 20 видов пресмыкающихся и земноводных.

Вблизи площадки ГРС мест произрастания растений и мест обитания животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не зафиксировано.

В районе имеется 13 гидрологических заказников, 2 ландшафтных заказника, 3 ботанических памятника природы. На территории города расположены: ботанический памятник природы "Бобруйский дуб-великан", ландшафтный заказник "Луковая гора". Все ООПТ удалены на расстояние более 3 км от территории планируемой деятельности.

# 4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

# 4.1 Воздействие на атмосферный воздух

В настоящее время ГРС является объектом воздействия на атмосферный воздух. На объекте имеется 14 организованных источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) и 1 неорганизованный источник выбросов ЗВ. Источники организованные №№ 0001, 0002, 0003, 0004, 0006 - с постоянным режимом работы, источники №№ 0007, 0008, 0009, 0010, 0,0011, 0012, 0013, 0014 - с кратковременным залповым режимом работы. Источник № 6001 - неорганизованные потери газа через свечные краны, уплотнения и затворы запорно-регулирующей арматуры, фланцевые соединения, предохранительные клапаны.

При нормальном технологическом режиме работы промлощадки ГРС «Бобруйск» в атмосферный воздух выбрасывается 6 загрязняющих веществ: диоксид азота (код 0301), оксид азота (код 0304), оксид углерода (код 0337), метан (код 0410), бенз/а/пирен (код 0703), этилмеркаптан (код 1728).

Данные по существующему положению взяты из Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и Проекта нормативов выбросов загрязняющих веществ для газораспределительной станции «Бобруйск» Бобруйского района Осиповичского УМГ, 2010 г.

Существующие источники выбросов на ГРС следующие:

- источник выброса № 0001 – подогреватель газа ПТПГ- 30;

- источник выброса № 0002 – подогреватель газа ПТПГ- 30;

- источник выброса № 0003 – котел КСТГ-25;

- источник выброса № 0004 – котел КСТГ-25;

- источник выброса № 0005 – котел КСТГ-25;

- источник выброса № 0006 – котел КСТГ-25;

- источник выброса № 0007 – ремонт газопровода; ревизия редуцирующей арматуры, Р = 1,2 МПа; ревизия редуцирующей арматуры, Р = 0,6 МПа;

- источник выброса № 0008 – замена измерительных диафрагм, Р = 1,2 МПа;

- источник выброса № 0009 – замена измерительных диафрагм, Р = 0,6 МПа;

- источник выброса № 0010 – подрыв ППК, Р = 1,2 МПа;

- источник выброса № 0011 – подрыв ППК, Р = 0,6 МПа;

- источник выброса № 0012 – ручная продувка ПУ, вымораживателя;

- источник выброса № 0013 – заправка одоризационного бачка, Р = 1,2 МПа;

- источник выброса № 0014 – заправка одоризационного бачка, Р = 0,6 МПа.

Выбросы загрязняющих веществ при осуществлении планируемой деятельности будут производиться на стадии проведения работ по модернизации ГРС и при последующей эксплуатации станции.

Загрязнение атмосферного воздуха при модернизации будет происходить при демонтаже, замене, стравливании и продувке оборудований и коммуникаций.

Перед проведением строительных работ стравливание газа будет происходить через существующие свечи высотой 4 метра и Ø 0,3 м (источники № 0010 и № 0011). Существующие свечи высотой 4 метра и Ø 0,3 м в процессе модернизации демонтируются.

После проведения строительных работ продувка трубопроводов будет, осуществляется через проектируемые свечи высотой 6 м и Ø 0,3 м.

При дальнейшей эксплуатации узла переключения («подрыв» и регулировка предохранительных клапанов) значения максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ не изменятся, и будут осуществляться через проектируемые свечи высотой 6 м и Ø 0,3 м (источники № 0016 и № 0017).

Проектом предусматривается демонтаж счетчиков УСБ DN 400, ДКС DN 400 и монтаж ультразвуковых счетчиков на ИТ (измерительные трубопроводы). Перед проведением строительных работ для демонтажа счетчиков на ИТ № 1, № 2, № 3, № 4 при давлении 1,2 МПа стравливание газа будет происходить через существующую свечу (источник № 0008) и при демонтаже счетчиков на ИТ № 5, № 6, № 7 при давлении 0,6 МПа стравливание газа будет происходить через существующую свечу (источник № 0009).

Для дальнейшей эксплуатации измерительных трубопроводов № 2, № 3, № 5, № 6 предусмотрена установка сбросных свеч, которые объединены в одну высотой 6,150 м и Ø 0,024 м (источник № 0015). Источники № 0008 и № 0009 аннулируются.

При демонтаже ШРП с заменой на дымовой регулятор в зале редуцирования производятся выбросы через существующую свечу (источник № 0007).

Для разводки газа по линиям подачи пробы применены трубки и фитинги DN 6 из нержавеющей коррозионно-стойкой стали. Проектом предусмотрен сброс природного газа при отборе проб в атмосферу на свечи.

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ являются разовыми и не приведут к каким-либо изменениям в окружающей среде.

Осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства будет происходить также при работе механических транспортных средств и при сварочных работах. Источниками воздействия на атмосферу при этом являются:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые в процессе строительно-монтажных работ. При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента;

- строительные работы (сварка, резка, механическая обработка металла, окрасочные работы).

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

Проектом определены пять новых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- источник выброса № 0015 – свеча от измерительных трубопроводов;

- источник выброса № 0016 – свеча при отборе проб и определение точки росы влаги природного газа,

- источник выброса № 0017 – свеча для замера физико-химических показателей газа автоматическим хроматографом.

- источник выброса № 0018 – свеча для подрыва предохранительных клапанов с давлением 0,6 МПа;

- источник выброса № 0019 – свеча для подрыва предохранительных клапанов с давлением 1,2 МПа.

По существующим источникам № 0007, № 0008 - 0011 планируемый выброс будет разовым и не повлечет изменения нормативов ПДВ для ГРС. Источники №№ 0008 – 0011 аннулируются.

Источники (№№ 0007, 0012 – 0019) являются залповыми. Сброс газа на свечи (источники №№ 0007, 0012 - 0019) осуществляется неодновременно.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены по ТКП 17.08-09-2008 «Правила расчёта выбросов от объектов магистральных газопроводов» и приведены в разделе ООС. От планируемой деятельности в атмосферный воздух будет осуществляться выброс метана (0410). Выбросы метана до и после реализации проекта представлены в таблице 2. Суммарное количество выбросов до и после реализации проекта представлено в таблице 3.

Таким образом, в результате модернизации от ГРС увеличится количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 0,6081 т в год или менее, чем на 1 %. Прирост выбросов будет осуществлен за счет загрязняющего вещества - метан.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ произведен для приземного слоя с шагом 75 м по программе УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.0, фирмы «ИНТЕГРАЛ». Расчет ведем для наихудшего зимнего периода. Расчет выбросов выполнен с учетом фона.

На границе расчетной санитарно-защитной зоны (150 м) выбраны 8 расчетных точек, еще одна расчетная точка принята на границе жилой зоны д. Черница (Р.т. 1 - х = -730; у =582).

Таблица 2 - Выбросы метана до и после реализации проекта

| Технологический процесс | источник | сущест. положение на 2015 год | по проекту | после реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
| Ремонт газопровода | 0007 | 90,037 | 0,243 | - | - | 90,037 | 0,243 |
| Ревизия редуцирующей арматуры, Р = 1,2 МПа | 0007 | 2,26 | 0,012 | - | - | 2,26 | 0,012 |
| Ревизия редуцирующей арматуры, Р = 0,6 МПа | 0007 | 2,223 | 0,013 | - | - | 2,223 | 0,013 |
| Замена измерительных диафрагм, Р = 1,2 МПа | 0008* | 9,004 | 0,022 | - | - | - | - |
| Замена измерительных диафрагм Р = 0,6 МПа | 0009* | 6,669 | 0,014 | - | - | - | - |
| Подрыв ППК | 0010* | 32,546 | 3,515 | - | - | - | - |
| Подрыв ППК | 0011* | 7,741 | 0,836 | - | - | - | - |
| Внутренний осмотр ПУ, вымораживателя | 0012 | 142,378 | 53,819 | - | - | 142,378 | 53,819 |
| Заправка одоризационного бачка, Р = 1,2 МПа | 0013 | 1,117 | 0,44 | - | - | 1,117 | 0,44 |
| Заправка одоризационного бачка Р = 0,6 МПа | 0014 | 0,552 | 0,054 | - | - | 0,552 | 0,054 |
| Неплотности оборудования | 6001 | - | 7,907 | - | - | - | 7,907 |
| Измерительные трубопроводы | 0015 | - |  | 9,04078 | 0,03994 | 9,04078 | 0,03994 |
| Отбор проб и измерение точки росы | 0016 | - | - | 10,8563 | 0,01991 | 10,8563 | 0,01991 |
| Определение физико-химических показателей | 0017 | - | - | 0,00018 | 0,58425 | 0,00018 | 0,58425 |
| Подрыв ППК Р = 1,2 МПа | 0018** | - | - | - | - | 32,546 | 3,515 |
| Подрыв ППК Р = 0,6 МПа | 0019** | - | - | - | - | 7,741 | 0,836 |
| Итого |  | 294,527 | 66,875 | 19,89726 | 0,6441 | 298,75126 | 67,4831 |

Примечание: * - источник № 0008, № 0009, № 0010, № 0011 аннулируются

** - при «подрыве» и регулировке  ППК изменились месторасположение и высота источника, значения максимально-разовых и валовых выбросов ЗВ остаются без изменений

Таблица 3 – Выбросы загрязняющих веществ от ГРС «Бобруйск»

| код | Наименование вещества | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий | по проекту | итого с учетом проекта |
| 0301 | Диоксид азота | 2,166 | - | 2,166 |
| 0304 | Оксид азота | 0,352 | - | 0,352 |
| 0337 | Оксид углерода | 1,452 | - | 1,452 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000 | - | 0,000 |
| 0410 | Метан | 66,875 | 0,6441 | 67,4831 |
| 1728 | Этилмеркаптан | 0,000 | - | 0,000 |
| Итого: | 70,845 | 0,6441 | 71,4531 |

В таблице 4 (приложение А) представлены результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. По остальным загрязняющим веществам расчет не целесообразен.

Таблица 4 – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

| Код | Наименование вещества | Значение максимальных концентраций в долях ПДК |
| --- | --- | --- |
|  |  | на границе СЗЗ с учетом фона | на границе СЗЗ без учета фона | в точках жилой зоны с учетом фона | в точках жилой зоны без учета фона |
| 0301 | Диоксид азота | 0,43 | 0,403 | 0,16 | 0,039 |
| 0337 | Оксид углерода | 0,14 | 0,007 | 0,14 | 0,003 |
| 0410 | Метан | 0,42 | 0,42 | 0,24 | 0,24 |

Как видно из таблицы максимальные приземные концентрации ни по одному из выбрасываемых загрязняющих веществ не превысят установленные нормативы ПДК в точках жилой зоны и на границе расчетной санитарно-защитной зоны.

# 4.2 Шумовое воздействие

Основным источником шума на предприятии ГРС «Бобруйск являются: два подогревателя газа ПТПГ-30, технологическое оборудование блока редуцирования, расходомерной, операторной, котельной.

В составе проекта определены источники шума (ИШ):

- источник шума № 1 – подогреватель газа ПТПГ-30 – 1 шт.;

- источник шума № 2 – подогреватель газа ПТПГ-30 – 1 шт.;

- источник шума № 3-16 – окна блока редуцирования (внутренним источником шума является редуцирующее оборудование);

- источник шума № 17-19 – окна блока расходомерной (внутренним источником шума является оборудование расходомерной);

- источник шума № 20 – окна операторной (внутренним источником шума является оборудование оператора);

- источник шума № 21-23 – окна котельной (внутренним источником шума являются котлы).

В качестве шумовых характеристик для источника шума блока редуцирования, расходомерной, операторной, котельной приняты значения уровня звука (эквивалентный уровень звука), дБА в соответствии с протоколом № 18/12 измерений шума от 07 февраля 2012 г., выданный РНУ «Белгазэнергоремонт» Инженерный центр Промышленно-санитарная лаборатория. Для подогревателя газа шумовые характеристики приняты в соответствии с каталогом оборудования ГРС завода Газпроммаш.

Расчет акустического воздействия от источников шума выполнен с использованием программы «Эколог-Шум», версия 2.0 (фирма «Интеграл») в расчетных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны (8 расчетных точек по розе ветров) и в расчетной точке жилой застройки (1 расчетная точка).

Октановые уровни звукового давления и уровень звука источников шума приведены в таблице 5. Анализ уровней звука и уровень звукового давления на СЗЗ и в жилой зоне приведены в таблице 6, приложение Б.

Таблица 5 - Октановые уровни звукового давления и уровень звука источников шума

| № источника шума | Уровень звука, дБА | Уровни звукового давления (дБ) по октавам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| и.ш. № 1 | 80 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 |
| и.ш. № 2 | 80 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 |
| и.ш. № 3 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 4 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 5 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 6 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 7 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 8 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 9 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 10 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 11 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 12 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 13 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 14 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 15 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 16 | 61,2 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.7 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 |
| и.ш. № 17 | 23 | 41.3 | 36.7 | 31.7 | 25.6 | 18.2 | 17.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| и.ш. № 18 | 23 | 41.3 | 36.7 | 31.7 | 25.6 | 18.2 | 17.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| и.ш. № 19 | 23 | 41.3 | 36.7 | 31.7 | 25.6 | 18.2 | 17.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| и.ш. № 20 | -23,9 | -12.3 | -16.8 | -21.2 | -25.7 | -30.2 | -27.7 | -30.8 | -38.3 | -46.3 |
| и.ш. № 21 | 32.2 | 50.3 | 45.7 | 40.7 | 34.7 | 27.6 | 27.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| и.ш. № 22 | 32.2 | 50.3 | 45.7 | 40.7 | 34.7 | 27.6 | 27.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| и.ш. № 23 | 32.2 | 50.3 | 45.7 | 40.7 | 34.7 | 27.6 | 27.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |

Таблица 6 - Анализ уровней звука и уровень звукового давления на СЗЗ (150 м) и в жилой зоне

| f, Гц | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | Уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Жилая зона |
| Расчетная точка № 1 | 17.8 | 13 | 8.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Граница СЗЗ |
| Расчетная точка № 2 | 30.9 | 26.3 | 23.8 | 23 | 17.9 | 13.7 | 10.3 | 4 | 0 | 20.20 |
| Расчетная точка № 3 | 31.1 | 25.8 | 21.5 | 18.3 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12.60 |
| Расчетная точка № 4 | 32.1 | 27.7 | 25.6 | 24.7 | 19.4 | 14.9 | 11.3 | 4.2 | 0 | 21.60 |
| Расчетная точка № 5 | 31 | 26.6 | 24.4 | 23.6 | 18.4 | 14 | 10.5 | 4.1 | 0 | 20.60 |
| Расчетная точка № 6 | 31.2 | 27.5 | 26.3 | 25.8 | 20.4 | 15.8 | 12 | 5.3 | 0 | 22.60 |
| Расчетная точка № 7 | 31.8 | 27.5 | 25.3 | 24.6 | 19.2 | 14.4 | 10.7 | 4.1 | 0 | 21.30 |
| Расчетная точка № 8 | 31.6 | 27.1 | 24.8 | 24.1 | 18.8 | 14.1 | 10.3 | 3.7 | 0 | 20.90 |
| Расчетная точка № 9 | 31.1 | 27.2 | 25.5 | 24.8 | 19.5 | 14.9 | 11.4 | 5.3 | 0 | 21.70 |
| Допустимые уровни проникающего шума (на территории прилегающей к жилым домам 7 ч - 23 ч), дБ | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 |
| Допустимые уровни проникающего шума (на территории прилегающей к жилым домам 7 ч - 23 ч), дБ | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Таким образом, уровень звукового давления на границе СЗЗ и в жилой зоне, уровень звука в расчетных точках от модернизируемого предприятия не превышает предельно допустимые нормы.

# 4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Проектом не предусмотрено изменение систем водопотребления и водоотведения.

Во время проведения модернизации предусмотрены мероприятия (гл. 5) для минимизации возможного воздействия на подземные и поверхностные воды.

В период эксплуатации ГРС и в период ее эксплуатации негативного воздействия на состояние подземных и поверхностных вод происходить не будет.

# 4.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Основным источником образования отходов на этапе реконструкции является проведение подготовительных и строительно-монтажных работ. Перечень отходов, возможных для образования в период реконструкции, приводится в таблице 7.

Демонтируемый кабель АВВГ 170 м должен быть сдан в цветной лом. Демонтируемое силовое электрооборудование будет оприходовано на склад заказчика.

Проектом предусмотрены площадки временного складирования отходов на площадке предприятия (см. стройгенплан). Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование (захоронение) должно осуществляться в соответствии с требованиями [9].

Таблица 7 – Характеристика строительных отходов

| Наименование производственных отходов | Класс опасности | Код отхода | Количество, т | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а/б от разборки асфальтовых покрытий | неопасные | 3141004 | 2,286 | передать на переработку ЧСУП «Рахмат-строй» |
| щебень | неопасные | 3140900 | 26,7132 | передать на переработку СООО «Экощебень» |
| бой железобетонных изделий | неопасные | 3142708 | 3,888 | передача на использование* |
| бой бетонных изделий | неопасные | 3142707 | 3,735 |  |
| металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные | неопасные | 3511500 | 5,1647 | передача на использование* |
| смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений (в результате демонтажа тепловой изоляции и звукопоглощающей изоляция трубопроводов) | 4-й | 3991300 | 15,282 | передача на использование*, при не возможности – захоронение на полигоне |

* - захоронение и использование возможны только на объектах, согласно перечню объектов по использованию и по захоронению отходов, который содержится на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды - http://minpriroda.gov.by - в разделе справочная информация

Эксплуатация ГРС не предусматривает образование новых отходов производства. Обращение с отходами будет производиться в соответствии с разработанной и утвержденной «Инструкцией по обращению с отходами производства Осиповичского управления магистральных газопроводов ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь» (Могилевская область Бобруйский, Глусский, Осиповичский, Кличевский районы), 2013 г.

Отходы производства временно хранятся на территории производственных участков управлений в объеме до одной транспортной единицы и затем вывозятся для последующего использования (переработки) либо на обезвреживание. Характеристика отходов эксплуатации приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Существующие отходы производства от эксплуатации ГРС

| Наименование производства, цеха, участка | Наименование производственных отходов | Код отхода | Класс опасности | Количество, т/г | Периодичность вывоза | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка помещений, сбор бытового мусора | Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | 9,0 | по мере заполнения контейнеров | Полигон ТКО «Бабино» |
| Уборка территории | Уличный и дворовой смет | 9120500 | неопасные | 18,0 | по мере заполнения контейнеров | Полигон ТКО «Бабино» |
| Замена отработавших трубок | Люминесцентные трубки отработанные | 3532604 | 1 класс | 30 шт. | по мере заполнения контейнеров | ЗАО «Экология 121» |
| Замена отработавших ламп | Ртутные лампы отработанные | 3532603 | 1 класс | 12 | по мере заполнения контейнеров | ЗАО «Экология 121» |

В случае возникновения аварийных ситуаций обращение с отходами от ремонта коммуникаций осуществляют специализированные организации в соответствие с Инструкциями по обращению с отходами производства.

# 4.5 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров

Плодородный слой почвы проектом не затрагивается.

Рациональное использование, охрана и защита земельных участков от загрязнений и эрозивных разрушений при модернизации объекта обеспечивается следующим комплексом мероприятий:

- организацией санитарной очистки территории строительства с отвозкой строительного мусора.

# 4.6 Воздействие на растительный мир

Вырубка древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрена. Воздействия планируемой деятельностью на растительный мир оказано не будет.

# 4.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения связаны с модернизацией ГРС, что благоприятно скажется на обеспечении газом потребителей.

Таким образом, проект несет положительные изменения в социально-экономической жизни региона.

# 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для предотвращения или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от реализации планируемой деятельности предусмотрены следующие природоохранные мероприятия.

На предприятии осуществляется производственный контроль выбросов на источниках выбросов №№ 0001- 0006 по загрязняющим веществам азоту диоксиду и оксиду углерода с периодичностью не реже раз в год.

Заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. ГСМ следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращая попадание ГСМ в грунт и воду. При выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны быть очищены от грязи.

Вся территория в границах работ озеленяется и благоустраивается. Рациональное использование, охрана и защита земельных участков от загрязнений и эрозивных разрушений при строительстве проектируемых объектов обеспечивается следующим комплексом мероприятий:

- организацией санитарной очистки территории строительства с отвозкой строительного мусора;

- устройство газона обыкновенного – 329 м2.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты оценки существующего состояния окружающей среды в районе планируемой реконструкции ГРС «Бобруйск», а также оценка потенциального воздействия в случае реализации планируемой деятельности основывается на материалах проектных материалов ПРУП «Белгипрогаз», данных обследования изучаемого района, анализа литературных источников и фондовых материалов.

Планируемая деятельность попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке.

Планируемая деятельность заключается в модернизации газораспределительной станции.

Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой территории является удовлетворительным, что связано с отсутствием значимых источников воздействия на окружающую среду.

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности по реконструкции ГРС будет осуществляться на стадии строительства и на стадии дальнейшей эксплуатации станции. В результате модернизации от ГРС увеличится количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 0,6081 т в год или менее, чем на 1 %. Прирост выбросов будет осуществлен за счет загрязняющего вещества - метан.

Воздействия на поверхностные и подземные воды в период реконструкции и эксплуатации ГРС происходить не будет.

Основным источником образования отходов на этапе реконструкции является проведение подготовительных и строительно-монтажных работ. Эксплуатация ГРС после модернизации не предусматривает образование новых видов отходов.

Таким образом, результаты проведенной оценки показали, что при реализации планируемой деятельности в соответствие с представленными проектными решениями, не будет оказано значительного вредного воздействия на окружающую среду.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» № 54-З от 09.11.2009 г. (с изменениями и дополнениями).

- Положение «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 755 от 19 мая 2010 г.

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» – введ. 2012-01-05. – Мн.: РУП «Бел НИЦ «Экология» – 48 с.

- Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с.

- Климатический справочник [Электронный ресурс] / Республиканский гидрометцентр . – 2014. – Режим доступа: http://www.pogoda.by/climat-directory –  Дата доступа: 23.10.2014.

- Энцыклапедыя прыроды Беларусі: У 5-і т. Т.3 / Рэдкал.: І.Г. Шамякін і інш. - Мн.: БелСЭ, 1984. - 488 с.

- Государственная геологическая карта СССР. Карта четвертичных отложений. Масштаб 1:200000.

- Блакiтная кнiга Беларусi: Энцыкл. / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Н.А. Дзiсько i iнш. – Мн.: БелЭн, 1994. – 415 с.

- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII (с изменениями и дополнениями).

# Приложение А – Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 18-01-0002, ПРУП "Белгипрогаз"

Предприятие номер 171; ГРС "Бобруйск"

Город Бобруйск

Вариант исходных данных: 1, Новый вариант исходных данных

Вариант расчета: Новый вариант расчета

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -6,1° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 7 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |
| 0 | Без площадки |
| 1 | Новый цех |
| 1 | Новая площадка |
| 0 |  |

Параметры источников выбросов

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
|  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Темп. ГВС (°C) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м) | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |
| % | 0 | 0 | 1 | Подогреватель газа | 1 | 1 | 6,0 | 0,40 | 0,52 | 4,13803 | 130 | 1,0 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 16,5 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0870000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,406 | 54,2 | 1,4 |  | 0,366 | 57,7 | 1,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0490000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,011 | 54,2 | 1,4 |  | 0,010 | 57,7 | 1,5 |
| % | 0 | 0 | 2 | Подогреватель газа | 1 | 1 | 6,0 | 0,40 | 0,52 | 4,13803 | 130 | 1,0 | 38,7 | 13,7 | 38,7 | 13,7 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0870000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,406 | 54,2 | 1,4 |  | 0,366 | 57,7 | 1,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0490000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,011 | 54,2 | 1,4 |  | 0,010 | 57,7 | 1,5 |
| % | 0 | 0 | 3 | Котел КСТГ- 25 | 1 | 1 | 12,0 | 0,40 | 0,024 | 0,19099 | 125 | 1,0 | 82,6 | -20,3 | 82,6 | -20,3 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0023000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0020000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |
| % | 0 | 0 | 4 | Котел КСТГ- 25 | 1 | 1 | 12,0 | 0,40 | 0,024 | 0,19099 | 125 | 1,0 | 83,1 | -20,7 | 83,1 | -20,7 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0023000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0020000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |
| % | 0 | 0 | 5 | Котел КСТГ- 25 | 1 | 1 | 12,0 | 0,40 | 0,024 | 0,19099 | 125 | 1,0 | 83,7 | -21,2 | 83,7 | -21,2 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0023000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0020000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |
| % | 0 | 0 | 6 | Котел КСТГ- 25 | 1 | 1 | 12,0 | 0,40 | 0,024 | 0,19099 | 125 | 1,0 | 84,2 | -21,8 | 84,2 | -21,8 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0023000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |  | 0,018 | 30,4 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0020000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |  | 0,001 | 30,4 | 0,5 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |  | 0,000 | 30,4 | 0,5 |
| % | 0 | 0 | 7 | Ремонт газопровода | 1 | 1 | 12,0 | 0,05 | 0,69 | 351,41411 | 20 | 1,0 | 63,8 | -0,8 | 63,8 | -0,8 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 90,0370000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,095 | 260,4 | 1,9 |  | 0,095 | 260,4 | 1,9 |
| % | 0 | 0 | 12 | Ручная продувка ПУ | 1 | 1 | 1,0 | 0,05 | 0,80503 | 410 | 20 | 1,0 | 62,3 | 21,5 | 62,3 | 21,5 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 142,3780000 | 0,0000000 | 1 |  | 1,404 | 116,8 | 29,3 |  | 1,404 | 116,8 | 29,3 |
| % | 0 | 0 | 13 | Заправка одоризационного бочка | 1 | 1 | 4,0 | 0,30 | 28,98119 | 410 | 20 | 1,0 | 80,0 | 14,8 | 80,0 | 14,8 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 1,1170000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,001 | 404,6 | 87,9 |  | 0,001 | 404,6 | 87,9 |
| + | 0 | 0 | 15 | Измерительные трубопроводы | 1 | 1 | 6,2 | 0,02 | 0,2 | 442,09706 | 20 | 1,0 | 69,3 | -15,8 | 69,3 | -15,8 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 9,0487800 | 0,0000000 | 1 |  | 0,039 | 147,4 | 4,9 |  | 0,039 | 147,4 | 4,9 |
| + | 0 | 0 | 16 | Отбор проб | 1 | 1 | 6,2 | 0,02 | 0,1 | 318,30989 | 20 | 1,0 | 73,0 | -8,8 | 73,0 | -8,8 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 10,8563000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,095 | 94,3 | 1,3 |  | 0,095 | 94,3 | 1,3 |
| + | 0 | 0 | 17 | Хроматограф | 1 | 1 | 6,2 | 0,02 | 0,1 | 318,30989 | 20 | 1,0 | 72,5 | -8,5 | 72,5 | -8,5 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 0,0001800 | 0,0000000 | 1 |  | 0,000 | 94,3 | 1,3 |  | 0,000 | 94,3 | 1,3 |
| + | 0 | 0 | 18 | Подрыв ППК | 1 | 1 | 6,0 | 0,30 | 17,60077 | 249 | 20 | 1,0 | 109,0 | 27,5 | 109,0 | 27,5 | 0,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0410 | Метан | 32,5460000 | 0,0000000 | 1 |  | 0,020 | 386,2 | 35,6 |  | 0,020 | 386,2 | 35,6 |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0870000 | 1 | 0,4061 | 54,19 | 1,3613 | 0,3658 | 57,70 | 1,4796 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0870000 | 1 | 0,4061 | 54,19 | 1,3613 | 0,3658 | 57,70 | 1,4796 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0023000 | 1 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0023000 | 1 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0023000 | 1 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | % | 0,0023000 | 1 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 | 0,0183 | 30,40 | 0,5000 |
| Итого: | 0,1832000 |  | 0,8854 |  | 0,8048 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | % | 0,0490000 | 1 | 0,0114 | 54,19 | 1,3613 | 0,0103 | 57,70 | 1,4796 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | % | 0,0490000 | 1 | 0,0114 | 54,19 | 1,3613 | 0,0103 | 57,70 | 1,4796 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | % | 0,0020000 | 1 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | % | 0,0020000 | 1 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | % | 0,0020000 | 1 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | % | 0,0020000 | 1 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 | 0,0008 | 30,40 | 0,5000 |
| Итого: | 0,1060000 |  | 0,0261 |  | 0,0238 |  |

Вещество: 0410   Метан

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 7 | 1 | % | 90,0370000 | 1 | 0,0953 | 260,40 | 1,9035 | 0,0953 | 260,40 | 1,9035 |
| 0 | 0 | 12 | 1 | % | 142,3780000 | 1 | 1,4037 | 116,81 | 29,3150 | 1,4037 | 116,81 | 29,3150 |
| 0 | 0 | 13 | 1 | % | 1,1170000 | 1 | 0,0007 | 404,65 | 87,9450 | 0,0007 | 404,65 | 87,9450 |
| 0 | 0 | 15 | 1 | + | 9,0487800 | 1 | 0,0385 | 147,36 | 4,9342 | 0,0385 | 147,36 | 4,9342 |
| 0 | 0 | 16 | 1 | + | 10,8563000 | 1 | 0,0946 | 94,35 | 1,3457 | 0,0946 | 94,35 | 1,3457 |
| 0 | 0 | 17 | 1 | + | 0,0001800 | 1 | 0,0000 | 94,35 | 1,3457 | 0,0000 | 94,35 | 1,3457 |
| 0 | 0 | 18 | 1 | + | 32,5460000 | 1 | 0,0204 | 386,21 | 35,6070 | 0,0204 | 386,21 | 35,6070 |
| Итого: | 285,9832600 |  | 1,6532 |  | 1,6532 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2500000 | 0,2500000 | 1 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | Да | Нет |
| 0410 | Метан | ПДК м/р | 50,0000000 | 50,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 | 1 | Да | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0124 | Кадмий и его соединения | 1,1E-5 | 1,1E-5 | 1,1E-5 | 1,1E-5 | 1,1E-5 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения | 2,4E-5 | 2,4E-5 | 2,4E-5 | 2,4E-5 | 2,4E-5 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 0303 | Аммиак | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 0333 | Сероводород | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 0602 | Бензол | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 6,4E-7 | 6,4E-7 | 6,4E-7 | 6,4E-7 | 6,4E-7 |
| 1071 | Фенол | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 1325 | Формальдегид | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 2902 | Твердые частицы | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Автомат | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 75 | 75 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 2 | 251,43 | 75,15 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 1 из СЗЗ N1 |
| 3 | 252,02 | -79,03 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 2 из СЗЗ N1 |
| 4 | 139,14 | -193,90 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 3 из СЗЗ N1 |
| 5 | -14,97 | -188,25 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 4 из СЗЗ N1 |
| 6 | -130,10 | -75,18 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 5 из СЗЗ N1 |
| 7 | -128,52 | 79,10 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 6 из СЗЗ N1 |
| 8 | -14,79 | 193,11 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 7 из СЗЗ N1 |
| 9 | 139,17 | 185,31 | 2 | на границе СЗЗ | Точка 8 из СЗЗ N1 |
| 1 | -721,00 | 530,00 | 2 | на границе жилой зоны | деревня Черница |

Результаты расчета и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -128,5 | 79,1 | 2 | 0,43 | 111 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 8 | -14,8 | 193,1 | 2 | 0,41 | 164 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 6 | -130,1 | -75,2 | 2 | 0,39 | 62 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 9 | 139,2 | 185,3 | 2 | 0,37 | 211 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 5 | -15 | -188,3 | 2 | 0,35 | 14 | 2,38 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 2 | 251,4 | 75,1 | 2 | 0,33 | 254 | 2,38 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 3 | 252 | -79 | 2 | 0,32 | 293 | 2,38 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 4 | 139,1 | -193,9 | 2 | 0,32 | 334 | 2,38 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| 1 | -721 | 530 | 2 | 0,16 | 124 | 7,00 | 0,121 | 0,136 | 4 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -128,5 | 79,1 | 2 | 0,14 | 111 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| 8 | -14,8 | 193,1 | 2 | 0,14 | 164 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| 6 | -130,1 | -75,2 | 2 | 0,14 | 62 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| 9 | 139,2 | 185,3 | 2 | 0,14 | 211 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| 5 | -15 | -188,3 | 2 | 0,14 | 14 | 2,34 | 0,134 | 0,137 | 3 |
| 2 | 251,4 | 75,1 | 2 | 0,14 | 254 | 2,34 | 0,134 | 0,137 | 3 |
| 3 | 252 | -79 | 2 | 0,14 | 293 | 2,34 | 0,134 | 0,137 | 3 |
| 4 | 139,1 | -193,9 | 2 | 0,14 | 334 | 2,34 | 0,134 | 0,137 | 3 |
| 1 | -721 | 530 | 2 | 0,14 | 124 | 7,00 | 0,137 | 0,137 | 4 |

Вещество: 0410  Метан

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 139,1 | -193,9 | 2 | 0,42 | 340 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 8 | -14,8 | 193,1 | 2 | 0,41 | 156 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 5 | -15 | -188,3 | 2 | 0,40 | 21 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 9 | 139,2 | 185,3 | 2 | 0,39 | 204 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 3 | 252 | -79 | 2 | 0,38 | 297 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 7 | -128,5 | 79,1 | 2 | 0,38 | 108 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 6 | -130,1 | -75,2 | 2 | 0,37 | 64 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2 | 251,4 | 75,1 | 2 | 0,36 | 253 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 1 | -721 | 530 | 2 | 0,25 | 123 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 4 |

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 50 | 0,75 | 144 | 1,39 | 0,027 | 0,136 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 0,36 | 47,56 |
| 0 | 0 | 1 | 0,34 | 46,02 |
| 0 | 0 | 3 | 5,3e-3 | 0,71 |
| 0 | 0 | 4 | 5,2e-3 | 0,70 |
| 87 | -25 | 0,74 | 309 | 1,39 | 0,027 | 0,136 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 0,36 | 48,51 |
| 0 | 0 | 1 | 0,35 | 47,53 |
| 0 | 0 | 3 | 7,3e-4 | 0,10 |
| 0 | 0 | 4 | 5,5e-4 | 0,07 |
| 87 | 50 | 0,73 | 235 | 1,39 | 0,027 | 0,136 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 0,35 | 48,40 |
| 0 | 0 | 1 | 0,35 | 47,88 |
| 12 | -25 | 0,72 | 32 | 1,39 | 0,027 | 0,136 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 0,35 | 48,32 |
| 0 | 0 | 1 | 0,35 | 47,91 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 50 | 0,15 | 144 | 1,35 | 0,129 | 0,137 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 9,9e-3 | 6,65 |
| 0 | 0 | 1 | 9,6e-3 | 6,44 |
| 0 | 0 | 3 | 2,4e-4 | 0,16 |
| 0 | 0 | 4 | 2,3e-4 | 0,16 |
| 87 | -25 | 0,15 | 309 | 1,77 | 0,129 | 0,137 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 0,01 | 6,74 |
| 0 | 0 | 1 | 9,9e-3 | 6,62 |
| 0 | 0 | 3 | 1,8e-5 | 0,01 |
| 0 | 0 | 4 | 1,3e-5 | 0,01 |
| 87 | 50 | 0,15 | 235 | 1,77 | 0,129 | 0,137 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 9,9e-3 | 6,63 |
| 0 | 0 | 1 | 9,8e-3 | 6,58 |
| 12 | -25 | 0,15 | 32 | 1,35 | 0,129 | 0,137 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 2 | 9,7e-3 | 6,55 |
| 0 | 0 | 1 | 9,7e-3 | 6,49 |

Вещество: 0410  Метан

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | -325 | 0,42 | 356 | 7,00 | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 78,56 |
| 0 | 0 | 7 | 0,04 | 8,75 |
| 0 | 0 | 15 | 0,03 | 6,52 |
| 0 | 0 | 16 | 0,03 | 5,91 |
| 87 | -250 | 0,42 | 355 | 7,00 | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 78,86 |
| 0 | 0 | 15 | 0,03 | 7,54 |
| 0 | 0 | 7 | 0,03 | 7,00 |
| 0 | 0 | 16 | 0,03 | 6,45 |
| 162 | -250 | 0,42 | 340 | 7,00 | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 78,89 |
| 0 | 0 | 7 | 0,03 | 7,25 |
| 0 | 0 | 15 | 0,03 | 7,09 |
| 0 | 0 | 16 | 0,03 | 6,61 |
| 162 | -325 | 0,42 | 344 | 7,00 | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 78,40 |
| 0 | 0 | 7 | 0,04 | 8,92 |
| 0 | 0 | 15 | 0,03 | 6,38 |
| 0 | 0 | 16 | 0,03 | 6,03 |

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -128,5 | 79,1 | 2 | 0,43 | 111 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 0,20 | 46,24 |
| 0 | 0 | 2 | 0,19 | 45,02 |
| 0 | 0 | 3 | 2,5e-3 | 0,60 |
| 0 | 0 | 4 | 2,5e-3 | 0,59 |
| 8 | -14,8 | 193,1 | 2 | 0,41 | 164 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 0,19 | 46,27 |
| 0 | 0 | 2 | 0,18 | 45,21 |
| 0 | 0 | 3 | 1,9e-3 | 0,46 |
| 0 | 0 | 4 | 1,8e-3 | 0,46 |
| 6 | -130,1 | -75,2 | 2 | 0,39 | 62 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 0,18 | 46,12 |
| 0 | 0 | 2 | 0,18 | 45,87 |
| 0 | 0 | 3 | 1,1e-3 | 0,28 |
| 0 | 0 | 4 | 1,1e-3 | 0,27 |
| 9 | 139,2 | 185,3 | 2 | 0,37 | 211 | 1,82 | 0,027 | 0,136 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 0,17 | 46,01 |
| 0 | 0 | 2 | 0,17 | 45,89 |
| 0 | 0 | 3 | 8,0e-4 | 0,21 |
| 0 | 0 | 4 | 7,7e-4 | 0,21 |
| 1 | -721 | 530 | 2 | 0,16 | 124 | 7,00 | 0,121 | 0,136 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 0,02 | 11,33 |
| 0 | 0 | 2 | 0,02 | 11,23 |
| 0 | 0 | 3 | 3,8e-4 | 0,24 |
| 0 | 0 | 4 | 3,8e-4 | 0,24 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -128,5 | 79,1 | 2 | 0,14 | 111 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 5,5e-3 | 3,84 |
| 0 | 0 | 2 | 5,4e-3 | 3,74 |
| 0 | 0 | 3 | 1,1e-4 | 0,08 |
| 0 | 0 | 4 | 1,1e-4 | 0,08 |
| 8 | -14,8 | 193,1 | 2 | 0,14 | 164 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 5,3e-3 | 3,67 |
| 0 | 0 | 2 | 5,1e-3 | 3,58 |
| 0 | 0 | 3 | 8,2e-5 | 0,06 |
| 0 | 0 | 4 | 8,1e-5 | 0,06 |
| 6 | -130,1 | -75,2 | 2 | 0,14 | 62 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 5,1e-3 | 3,54 |
| 0 | 0 | 2 | 5,0e-3 | 3,52 |
| 0 | 0 | 3 | 4,9e-5 | 0,03 |
| 0 | 0 | 4 | 4,8e-5 | 0,03 |
| 9 | 139,2 | 185,3 | 2 | 0,14 | 211 | 1,77 | 0,133 | 0,137 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 4,8e-3 | 3,37 |
| 0 | 0 | 2 | 4,8e-3 | 3,36 |
| 0 | 0 | 3 | 3,6e-5 | 0,03 |
| 0 | 0 | 4 | 3,5e-5 | 0,02 |
| 1 | -721 | 530 | 2 | 0,14 | 124 | 7,00 | 0,137 | 0,137 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 1 | 5,1e-4 | 0,37 |
| 0 | 0 | 2 | 5,0e-4 | 0,36 |
| 0 | 0 | 3 | 1,6e-5 | 0,01 |
| 0 | 0 | 4 | 1,6e-5 | 0,01 |

Вещество: 0410  Метан

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 139,1 | -193,9 | 2 | 0,42 | 340 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 79,50 |
| 0 | 0 | 15 | 0,03 | 7,98 |
| 0 | 0 | 16 | 0,03 | 6,91 |
| 0 | 0 | 7 | 0,02 | 5,54 |
| 8 | -14,8 | 193,1 | 2 | 0,41 | 156 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 80,17 |
| 0 | 0 | 15 | 0,03 | 7,35 |
| 0 | 0 | 16 | 0,03 | 6,96 |
| 0 | 0 | 7 | 0,02 | 5,47 |
| 5 | -15 | -188,3 | 2 | 0,40 | 21 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 83,40 |
| 0 | 0 | 15 | 0,02 | 5,91 |
| 0 | 0 | 7 | 0,02 | 5,60 |
| 0 | 0 | 16 | 0,02 | 4,91 |
| 9 | 139,2 | 185,3 | 2 | 0,39 | 204 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,33 | 83,54 |
| 0 | 0 | 15 | 0,02 | 5,97 |
| 0 | 0 | 7 | 0,02 | 5,52 |
| 0 | 0 | 16 | 0,02 | 4,93 |
| 1 | -721 | 530 | 2 | 0,25 | 123 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 4 |
| Площадка | Цех | Источник | Вклад в д. ПДК | Вклад % |
| 0 | 0 | 12 | 0,20 | 79,33 |
| 0 | 0 | 7 | 0,03 | 12,46 |
| 0 | 0 | 16 | 9,3e-3 | 3,78 |
| 0 | 0 | 15 | 7,3e-3 | 2,97 |

# Приложение Б – Расчет шумового воздействия

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2011 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.1.0.2621 (от 22.12.2011)

Серийный номер 18-01-0002, ПРУП "Белгипрогаз"

1. Исходные данные

1.1. Источники шума

| N | Объект | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Высота (м) | Высота подъема (м) | Пространственный угол | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La | В расчете | Стороны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | Подогреватель газа ПТПГ-30 | 32.02 | 13.45 | 35.85 | 16.66 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 6.28 | 0.0 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 80.0 | Да | 1234 |
| 10 | Окно № 8 редуцирующей | 52.13 | -0.15 | 53.49 | -1.29 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 11 | Окно № 9 редуцирующей | 54.13 | -1.85 | 55.49 | -2.99 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 12 | Окно № 10 редуцирующнй | 56.63 | -3.85 | 57.99 | -4.99 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 13 | Окно № 11 редуцирующей | 59.20 | -5.83 | 60.56 | -6.98 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 14 | Окно № 12 редуцирующей | 61.51 | -7.79 | 62.87 | -8.93 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 15 | Окно № 13 редуцирующей | 63.73 | -9.91 | 65.09 | -11.06 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 16 | Окно № 14 редуцирующей | 65.96 | -11.85 | 67.32 | -12.99 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 17 | Окно № 15 расходомерной | 73.24 | -8.74 | 74.61 | -9.88 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 41.3 | 36.7 | 31.7 | 25.6 | 18.2 | 17.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 23.0 | Да | 1234 |
| 18 | Окно № 16 расходомерной | 75.66 | -10.75 | 77.03 | -11.89 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 3.14 | 0.0 | 41.3 | 36.7 | 31.7 | 25.6 | 18.2 | 17.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 23.0 | Да | 1234 |
| 19 | Окно № 17 расходомерной | 70.59 | -15.51 | 71.96 | -16.65 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 41.3 | 36.7 | 31.7 | 25.6 | 18.2 | 17.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 23.0 | Да | 1234 |
| 2 | Подогреватель газа ПТПГ-30 | 35.26 | 10.47 | 39.09 | 13.68 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 6.28 | 0.0 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 80.0 | Да | 1234 |
| 20 | Окно № 18 операторной | 84.43 | -11.06 | 85.79 | -12.20 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 0.00 | 0.0 | -12.3 | -16.8 | -21.2 | -25.7 | -30.2 | -27.7 | -30.8 | -38.3 | -46.3 | -23.9 | Да | 1234 |
| 21 | Окно № 19 мини-котельной | 78.13 | -21.85 | 79.49 | -22.99 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 50.3 | 45.7 | 40.7 | 34.7 | 27.6 | 27.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 32.2 | Да | 1234 |
| 22 | Окно № 20 мини-котельной | 79.87 | -23.35 | 81.23 | -24.49 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 50.3 | 45.7 | 40.7 | 34.7 | 27.6 | 27.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 32.2 | Да | 1234 |
| 23 | Окно № 21 мини-котельной | 81.77 | -25.05 | 83.13 | -26.19 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 50.3 | 45.7 | 40.7 | 34.7 | 27.6 | 27.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 32.2 | Да | 1234 |
| 3 | Окно № 1 редуцирующей | 54.86 | 7.23 | 56.22 | 6.09 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 4 | Окно № 2 редуцирующей | 57.15 | 5.25 | 58.52 | 4.11 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 5 | Окно № 3 редуцирующей | 59.39 | 3.15 | 60.76 | 2.01 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 6 | Окно № 4 редуцирующей | 61.67 | 1.23 | 63.03 | 0.08 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 7 | Окно № 5 редуцирующей | 63.99 | -0.80 | 65.35 | -1.94 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 8 | Окно № 6 редуцирующей | 66.21 | -2.77 | 67.58 | -3.92 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |
| 9 | Окно № 7 редуцирующей | 68.40 | -4.75 | 69.77 | -5.89 | 0.40 | 1.22 | 1.50 | 6.28 | 0.0 | 78.9 | 74.3 | 69.3 | 63.5 | 56.8 | 56.2 | 46.7 | 27.0 | 27.0 | 61.2 | Да | 1234 |

1.2. Препятствия

| N | Объект | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Высота (м) | Высота подъема (м) | Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Препятствие - редуцирующая | 51.63 | 4.95 | 69.87 | -10.35 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | Да |
| 2 | Препятствие - расходомерная | 69.93 | -10.40 | 74.91 | -14.58 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | Да |
| 3 | Препятствие - мини-котельная | 76.73 | -12.56 | 88.20 | -22.18 | 11.60 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | Да |

| N | Объект | Координаты точек (X, Y, Высота подъема) | Ширина (м) | Высота (м) | Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 4 | Забор ж/б | (0, 0, 0), (56.09, 61.965, 0), (124.325, 0, 0), (69.44, -62.865, 0), (0, 0, 0) | 0.15 | 2.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Да |

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

| N | Объект | Координаты источника | Тип точки | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  |  |
| 1 | Расчетная точка | -721.00 | 530.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 2 | Расчетная точка | 251.43 | 75.15 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 3 | Расчетная точка | 252.02 | -79.03 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 4 | Расчетная точка | 139.14 | -193.90 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 5 | Расчетная точка | -14.97 | -188.25 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 6 | Расчетная точка | -130.10 | -75.18 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 7 | Расчетная точка | -128.52 | 79.10 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 8 | Расчетная точка | -14.79 | 193.11 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 9 | Расчетная точка | 139.17 | 185.31 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |

2.2. Расчетные площадки

| N | Объект | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Высота подъема (м) | Шаг сетки (м) | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  | X | Y |  |
| 1 | Расчетная площадка | 0.00 | -700.00 | 0.00 | 700.00 | 2000.00 | 1.50 | 50.00 | 50.00 | Да |

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная точка | 251.43 | 75.15 | 1.50 | 30.9 | 26.3 | 23.8 | 23 | 17.9 | 13.7 | 10.3 | 4 | 0 | 20.20 |
| 3 | Расчетная точка | 252.02 | -79.03 | 1.50 | 31.1 | 25.8 | 21.5 | 18.3 | 9.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12.60 |
| 4 | Расчетная точка | 139.14 | -193.90 | 1.50 | 32.1 | 27.7 | 25.6 | 24.7 | 19.4 | 14.9 | 11.3 | 4.2 | 0 | 21.60 |
| 5 | Расчетная точка | -14.97 | -188.25 | 1.50 | 31 | 26.6 | 24.4 | 23.6 | 18.4 | 14 | 10.5 | 4.1 | 0 | 20.60 |
| 6 | Расчетная точка | -130.10 | -75.18 | 1.50 | 31.2 | 27.5 | 26.3 | 25.8 | 20.4 | 15.8 | 12 | 5.3 | 0 | 22.60 |
| 7 | Расчетная точка | -128.52 | 79.10 | 1.50 | 31.8 | 27.5 | 25.3 | 24.6 | 19.2 | 14.4 | 10.7 | 4.1 | 0 | 21.30 |
| 8 | Расчетная точка | -14.79 | 193.11 | 1.50 | 31.6 | 27.1 | 24.8 | 24.1 | 18.8 | 14.1 | 10.3 | 3.7 | 0 | 20.90 |
| 9 | Расчетная точка | 139.17 | 185.31 | 1.50 | 31.1 | 27.2 | 25.5 | 24.8 | 19.5 | 14.9 | 11.4 | 5.3 | 0 | 21.70 |

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная точка | -721.00 | 530.00 | 1.50 | 17.8 | 13 | 8.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |