«Детальный план территории для индивидуального жилищного строительства в д. Сычково Бобруйского района».

Заказчик планируемой деятельности:

Бобруйский исполнительный комитет

Обоснование необходимости планируемой деятельности:

Необходимость развития усадебного строительства в Бобруйском районе во исполнение решений Схемы комплексной территориальной организации района, разработанного УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 	г. Минск, 2009г.

Описание планируемой деятельности:

Детальный план разработан в развитие Схемы комплексной территориальной организации района, уточняет и  конкретизирует его решения по функционально-планировочной и объемно-пространственной организации территории. Утвержденный детальный план будет являться основанием для принятия решений о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, разработки градостроительных паспортов земельных участков, а также будет использован для разработки проектной документации строительства зданий, сооружений, инженерных и транспортных сетей и сооружений.

Генплан:

Участок под строительство не освоен, занят мелколесьем.

На территории запроектирован квартал усадебной жилой застройки, ориентировочной площадью 6,3 га.

В проекте предусмотрена усадебная низкоплотная застройка (размеры участка от 0,10 до 0,20 га) - 16 жилых домов. Генеральный план разработан с учетом сложившейся ситуации. С запада участок граничит с участками садоводческого товарищества. С юга- с территорией, отведенной под объект придорожного сервиса.

Транспорт и пешеходные связи:

В составе проекта предусмотрена реконструкция ул. Портовой - увеличение ширины проезжей части до 6 м, а также проектирование улиц категории  «Ж» - 6 м шириной  и съездами на участки.  Вдоль улиц запроектирован тротуар шириной 1,5 м из мелкоштучной плитки.

Покрытие улиц бетонное.

Благоустройство территории:

На участке строительства предусмотрены две площадки для раздельного сбора мусора.

Противопожарные мероприятия:

Генеральный план участка запроектирован с соблюдением требований ТКП 45-2.02-242-2011 “Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий”

Инженерное обеспечение:

Электроснабжение района усадебной застройки – подключение к существующей сети электроснабжения.

Электросвязь - предусмотрено устройство сетей телефонной канализации вдоль проектируемых улиц.

Радиофикация решена путем установки приемников УКВ под- ключенных к электросети.

Телевидение - д. Сычково находится в зоне уверенного приема 8 каналов телепрограмм.

Теплоснабжение - централизованное теплоснабжение проектом не  предусмотрено. Источник теплоснабжения – индивидуальные котлы на газу или МВТ.

Газоснабжение - проектом предусмотрено прокладка сетей газоснабжения от действующего газопровода высокого давления.

Водоснабжение - предусмотрен водозабор из двух артезианских скважин  /рабочая и резервная /

Хозбытовая  канализация – предусмотрена местная канализация, водонепроницаемые выгреба.