## Slide 1: ПОКОС ТРАВЫ
УТЗиСЗ БРИК 21.07.2025

## Slide 2: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Безопасность скашивания трав регламентирована:
- для с/х организаций Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 29/44;
- для жилищно-коммунальных организаций Отраслевыми правилами по охране труда в зеленом хозяйстве Республики Беларусь, утв. Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 9, Правилами содержания озелененных территорий, утв. Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 13 января 2020 г. № 1);
- для субъектов хозяйствования независимо от их профиля Типовой инструкцией по охране труда при косьбе травы, утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 40.

## Slide 3
Работы по косьбе травы с использованием моторных кос (триммеров) и колесных газонокосилок обладают повышенной опасность.
Повышенную опасность представляют:
- работы с опасными веществами (воспламеняющимися, окисляющимися, окисляющимися, горючими, взрывчатыми, токсичными, высокотоксичными, ядовитыми, канцерогенными)
(п. 14 Типового перечня работ с повышенной опасностью, утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175);
эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин и самоходных лесохозяйственных машин (тракторов)
(п. 36 Типового перечня работ с повышенной опасностью, утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175).

## Slide 4: Требования к допуску работников
К самостоятельному скашиванию травы могут быть допущены работники, прошедшие обучение, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда, а также инструктаж по охране труда.
(п. 3 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы; п. 36, 52 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175)
Лицо, для которого покос не связан с прямыми обязанностями по профессии либо должности, допускается к работе после обучения безопасным приемам и методам, прохождения в установленном законодательством порядке целевого инструктажа по охране труда.
Для работников жилищно-коммунальных организаций установлены более строгие требования – при работе с газонокосилкой они должны пройти специальное обучение и получить удостоверение соответствующего образца.
(п. 59 Отраслевых правил по охране труда в зеленом хозяйстве, утв. Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 9)

## Slide 5
В ПОЛНОЙ ЭКИПИРОВКЕ
Работающие с учетом воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечиваются СИЗ в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты (п. 6 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы).
Если работник имеет дело с оборудованием для косьбы травы, он также дополнительно получает:
очки защитные или щитки защитные лицевые – для защиты глаз от пыли, мелких предметов (щепок, камней) и других твердых частиц, вылетающих из-под режущего органа оборудования;
противошумные вкладыши (беруши), противошумные наушники – для защиты от шума;
перчатки, рукавицы защитные – для защиты рук от механических воздействий.
сигнальная одежда повышенной видимости - при скашивании трав вдоль проезжих частей улиц (скверов, бульваров и т.д.)

## Slide 6: ПОДГОТОВКА К ПОКОСУ ТРАВЫ
Лица, занятые косьбой травы с использованием оборудования, должны:
выполнять только то, что поручено непосредственным руководителем работ или уполномоченным должностным лицом работодателя, предусмотрено гражданско-правовым договором;
знать и соблюдать требования эксплуатационных документов организаций-изготовителей используемого оборудования для косьбы травы (п. 8 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы).

## Slide 7
Перед началом работы необходимо выполнить требования п. 12, 13 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы:
проверить исправность СИЗ, надеть их, спецодежду застегнуть на все пуговицы, застежки;
осмотреть место выполнения работ, убрать твердые предметы, которые могут помешать безопасной деятельности;
осмотреть оборудование и убедиться в исправности и надежности всех закрепленных частей (гаек, болтов, винтов) и элементов;
перед включением оборудования для косьбы травы с электрическим приводом в электрическую сеть проверить розетку, штепсельную вилку и кабель на отсутствии повреждений;
Заправить оборудование, работающее на бензине, закрыть крышку топливного бака и крышку канистры. При этом двигатель должен быть отключен в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, заправка – осуществляться при помощи воронки и вне помещения;
проверить отсутствие подтеков бензина на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине. Облитые части до запуска двигателя вытереть ветошью насухо.

## Slide 8
Переносить или транспортировать оборудование к месту выполнения работы необходимо при выключенном двигателе. При перемещении на транспортных средствах – работающее на бензине оборудование предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива (п. 13 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы).
Производить чистку оборудования следует:
с электрическим приводом – после отключения его от электрической сети;
работающего на бензине – после остановки двигателя колесной газонокосилки либо моторной косы (триммера).
Топливо для заправки оборудования, работающего на бензине, хранится в специальных канистрах в безопасном месте, защищенном от воздействия солнечных лучей, в количествах, не превышающих сменную потребность (п. 8 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы).

## Slide 9
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: не допускается:
- работать без средств индивидуальной защиты;
- косить при недостаточной освещенности места выполнения работ и близко к поверхности земли, контактируя оборудованием с посторонними предметами;
- передавать оборудование для косьбы травы посторонним лицам;
- оставлять оборудование для косьбы травы с работающим двигателем;
- применять поврежденный режущий орган;
- увеличивать длину режущего органа (лески) более чем указано в эксплуатационных документах;
- останавливать режущий орган в процессе его вращения, а также прикасаться к нему;
- увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы;
- производить замену приводных ремней и цепей колесной газонокосилки при работающем двигателе;
- наматывать шнур или трос стартера колесной газонокосилки на руку;
- применять колесную газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, проволоку или твердые предметы на территории.

## Slide 10
При косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом не допускается:
- использовать удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке;
- работать в зонах расположения других электрических удлинителей;
- вносить какие-либо изменения в конструкцию оборудования, предусмотренную организацией-изготовителем;
- работать без защитного щитка лесковой головки с моторной косой (триммером);
- косить на склонах влажной травы (от росы, дождя);
- оставлять оборудование для косьбы травы с электрическим приводом подключенным к электрической сети (п. 18, 19 Типовой инструкции по охране труда при косьбе травы).